## Slide 1: PREZENTACE DOKONČENÉHO PROJEKTU
„Obnova ekosystému odstavených ramen řeky Moravy“

## Slide 2: Úvod:
Cílem projektu je propojení vybraných odstavných ramen s řekou Moravou, vytvoření přirozeného přechodu pro ryby, odstranění sedimentů z ramen, odstranění nepůvodních dřevin a jejich náhrada původními druhy a v konečném důsledku zvýšení ekologické stability území
Projekt byl spuštěn za pomoci oborových odborníků, průzkumu veřejnosti, zahrádkářů, rybářů, myslivců, Povodí Moravy, zástupců Městského úřadu Staré Město, odborníků z životního prostředí, ekologie, spolků, aj.

## Slide 3: Ministerstvo životního prostředí
Celkové způsobilé výdaje: 208 259 192 Kč
Dotace EU: 208 259 192 Kč (100%)
Datum zahájení realizace projektu: 1.11.2018
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2023
Dotace byla poskytnuta v rámci Operačního programu životního prostředí, prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

## Slide 4: Koordinační situace

## Slide 5: SO 01 Rameno Čerťák I. - vtokový objekt
Plocha ramene: 5,66 ha
Množství odtěženého sedimentu: 4 849 m3
Úprava zeleně na ploše o velikosti: 1,74 ha
Počet vysazených dřevin: 1 354 ks
Provedené úpravy:
  Zřízení vtokového objektu
  Rekonstrukce břehových porostů
  Odstranění invazních druhů stromů
  Odtěžení části sedimentu z prostoru ramene
  Zřízení manipulačního a komunikačního pruhu podél dráhy na severním okraji, dosypání
  Vyčištění drážního propustku propojující rameno Čerťák I a Čerťák II

## Slide 6: SO 02 Rameno Čerťák II.
Plocha ramene: 2,75 ha
Plocha ramene (včetně blízkého okolí): 4,31 ha
Počet vysazených dřevin: 4 320 ks
Provedené úpravy:
  Rekonstrukce břehových porostů
  Odstranění invazivních druhů stromů a následná výsadba dřevin
  Odtěžení nežádoucích násypů a odpadů z břehových partií ramene
  Zřízení manipulačního a komunikačního pruhu podél severního okraje ramene od zpevněné místní komunikace až do prostoru stávajícího areálu KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.

## Slide 7: SO 03 Rameno Zasypané
Plocha ramene: 4,99 ha
Plocha ramene (včetně blízkého okolí): 5,84 ha
Množství odtěženého nánosu: cca 50 000 m3
Počet vysazených dřevin: 13 092 ks
Provedené úpravy:
  Odtěžení nánosů sedimentu
  Znovuobnovení propojení slepých ramen
  Odtěžený materiál byl převážen do stavebního objektu „Vytrávené“ pro vytvoření násypu
  Realizace mokřadu z části původních cukrovárenských lagun na pravém břehu slepého ramene
  Zřízení manipulačního a komunikačního pruhu řešeným územím
  Výsadba dřevin
  Ke stavebnímu objektu Čerťák II zřízena lávka

## Slide 8: SO 04 Rameno Vytrávené – výtokový objekt
Plocha ramene: 3,13 ha
Plocha ramene (včetně blízkého okolí): 7,58 ha
Množství odtěženého sedimentu: 12 697 m3
Počet vysazených dřevin: 18 894 ks
Provedené úpravy:
  Vybudování výtokového objektu
  Rekonstrukce břehových porostů
  Odstranění nepůvodních dřevin a výsadba nových dřevin
  Odtěžení části nánosů sedimentu z prostoru ramen sacím bagrem
  Terénní úpravy mezi ramenem „Vytrávené“ a „Zadní Morávka“ a následná výsadba dřevin (násyp – rohlík)
  Realizace mokřadu u Zadní Morávky

## Slide 9: SO 05 Rameno Přední Morávka
Plocha ramene: 2,73 ha
Plocha ramene (včetně blízkého okolí): 2,76 ha
Množství odtěženého sedimentu: 3 512 m3
Provedené úpravy:
  Odtěžení části nánosů z prostoru ramene pomocí sacího bagru
  Odstranění invazních druhů dřevin

## Slide 10: SO 06 Rameno Zadní Morávka
Plocha ramene: 3,20 ha
Množství odtěženého sedimentu: 3 293 m3
Počet vysazených dřevin: 1 003 ks
Provedené úpravy:
  Rekonstrukce břehových porostů
  Výsadba dřevin

## Slide 11: Fotografická dokumentace

## Slide 12: Fotografická dokumentace

## Slide 13: Fotografická dokumentace

## Slide 14: Fotografická dokumentace